Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di coordinamento dd. 29/09/2011 – Approvazione tecnica

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Regionale della Sanità

Servizio per la Salute Pubblica e del Lavoro

Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

Gruppo di Lavoro Regionale delle Aziende per i Servizi Sanitari

N.1 “Triestina”, N.2 “Isontina”, N.3 “Alto Friuli”, N.4 “Medio Friuli”,

N.5 “Bassa Friulana”, N.6 “Friuli Occidentale”

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

INDICAZIONI PER

LA REDAZIONE E L’UTILIZZO

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA

DELLE AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI

Rev. 04.11.2009

Sommario

1.1	DETTATO NORMATIVO	3

1.2	CHE COS’È IL P.S.C.	3

1.3	QUANDO SI REDIGE IL P.S.C.	4

1.5	CRITERI BASE PER LA REDAZIONE DEL P.S.C.	7

1.6 	CONTENUTI DEL P.S.C.	8

2.0    ESEMPIO DI APPLICAZIONE PRATICA DELLA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	18

PREMESSA

La presente pubblicazione è rivolta in modo particolare ai Committenti e ai Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei lavori, così come definiti all’ art. 89 D.Lgs. n. 81/2008;

- committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

la presente pubblicazione fornisce inoltre indicazioni per :

- la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento che il coordinatore per la progettazione e nei casi di cui all’art. 90 c. 5 e c. 11 il Coordinatore per l’esecuzione, devono redigere ai sensi dell’art. 91 D.Lgs 81/01;

- l’adeguamento dello stesso in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;

# DETTATO NORMATIVO

L'art. 91 del D. Lgs. n°81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione,  tra i quali vi è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV dello stesso decreto. Detto obbligo si estende anche al coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 commi 5 e 11.

# CHE COS’È IL P.S.C.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere considerato uno strumento di lavoro, deve risultare specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità. In particolare i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del decreto;

Art. 15. Misure generali di tutela

1.  Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a)  	la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b)  	la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c)  	l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d)  	il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e)  	la riduzione dei rischi alla fonte;

f)  	la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g)  	la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) 	l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i)  	la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l)  	il controllo sanitario dei lavoratori;

m)  	l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)  	l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o)  	l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p)  	l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q)  	le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r)  	la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s)  	la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t)	la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u)  	le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)	l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z)  	la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

# QUANDO SI REDIGE IL P.S.C.

Il comma 3 dell’articolo 90 del D.Lgs n°81/2008, prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

E’ necessario distinguere la nozione di impresa da quella di lavoratore autonomo.

Perchè si possa parlare di impresa si deve poter individuare un datore di lavoro come definito all’articolo 2 del D.Lgs n°81/08:

- «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Mentre la definizione di lavoratore autonomo la troviamo all’articolo 89 del D.Lgs n°81/08:

- persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

Ciò significa che se è prevista la presenza di almeno due imprese esecutrici che potranno operare anche non contemporaneamente, il committente dovrà nominare i/il Coordinatori/e il quale a sua volta dovrà redigere il P.S.C..

Nel caso i lavori siano affidati ad un’unica impresa o ad un’impresa ed uno o più lavoratori autonomi la nomina del coordinatore non sarà necessaria e pertanto non ci sarà alcun P.S.C..

Il successivo art. 91 del D.Lgs n°81/2008 pone in capo al Coordinatore per la Progettazione una serie di obblighi tra cui rientra la redazione del P.S.C., in tutti i casi in cui lo stesso deve essere nominato.

Il P.S.C. viene redatto in una fase antecedente l’inizio dei lavori di cui tratta ed eventualmente deve essere aggiornato dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera (di seguito denominato Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) nella fase di realizzazione in funzione dell'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, anche valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Pertanto, il P.S.C. deve essere considerato uno strumento di lavoro dinamico, sempre aggiornato rispetto all’evoluzione dei lavori, per tutta la durata del cantiere.

1.4	 CHI REDIGE IL P.S.C.

Il P.S.C. viene elaborato dal Coordinatore per la progettazione durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta delle offerte.

Da notare che tale regola non si applica per tutte le tipologie di lavori, in quanto l’articolo 90 comma 11 del D.Lgs n°81/2008, prevede che in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 non si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo; pertanto, un committente che si trovasse in questa situazione non dovrà nominare il coordinatore per la progettazione. Anche in tal caso non vengono meno gli obblighi di redazione del P.S.C. e del Fascicolo dell’Opera che dovranno essere assolti dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, vige l’obbligo a capo del Coordinatore per l’esecuzione, della redazione del PSC (c. 5 dell’art. 90).

Per individuare i lavori che sono soggetti o a permesso di costruire o alla sola Denuncia di inizio attività, si deve fare riferimento al D.P.R. n. 380/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”:

D.P.R. n. 380/2001

10. (L)  Interventi subordinati a permesso di costruire.

(legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.

22. (L)  Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 (13).

# 1.5	CRITERI BASE PER LA REDAZIONE DEL P.S.C.

Il P.S.C., così come definito all’articolo 100 del decreto, è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV .

Ai fini dell’efficacia preventiva, il PSC deve, quanto meno, essere:

- specifico per quella singola opera;

- leggibile (e quindi comprensibile), dalle imprese, dai lavoratori autonomie dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- realizzabile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e dai lavoratori autonomi;

- controllabile in ogni momento.

Dal punto di vista tecnico, il PSC deve inoltre risultare:

- integrato con le scelte progettuali;

- articolato per fasi lavorative ed eventualmente anche per sub-fasi quando necessario; la suddivisione dell’opera in fasi e sub-fasi di lavoro permette infatti di individuare più facilmente:

- i rischi specifici e reali per quel contesto;

- i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;

- le modalità per eliminare o ridurre detti rischi;

- quali soggetti abbiano in carico i suddetti obblighi di sicurezza;

- la stima dei costi della sicurezza;

- sufficientemente analitico da individuare le tecnologie, le attrezzature, gli apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l’intera durata dei lavori;

- utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’opera.

Il PSC non deve dunque essere un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore né una raccolta di leggi sulla sicurezza.

Il PSC deve invece affrontare, per ogni fase operativa, in maniera prioritaria, i rischi più rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti, trovando soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle attrezzature e del coordinamento.

A quest’ ultimo riguardo, per le fasi di interferenza tra le lavorazioni, andranno definite anche le modalità e la cadenza degli interventi di coordinamento.

Per essere realmente utile deve poi essere comprensibile dai soggetti cui è rivolto, ricorrendo a soluzioni quali:

- l’utilizzo di disegni ed indicazioni tecniche operative. Va prevista almeno una planimetria dell’area di cantiere con la disposizione degli spazi, la dislocazione delle attrezzature e degli apprestamenti; ove richiesto dalla complessità dell’opera, la planimetria è riproposta per ogni fase. Vanno previste eventuali sezioni significative dell’opera con l’indicazione degli apprestamenti necessari;

- la possibilità di dividerlo in schede specifiche ad uso delle singole imprese interessate che, pur avendo preso visione dell’intero PSC, consulteranno operativamente solo la parte di competenza.

In definitiva, il PSC è parte integrante del contratto d’appalto tra Committente e Impresa affidataria e tra quest’ultima ed eventuali imprese esecutrici o lavoratori autonomi; va perciò sottoscritto da tutte le parti contraenti. Inoltre, per presa visione è opportuno venga richiesta la firma anche del Direttore Lavori e del/i RLS, ove presente/i.

# 1.6 	CONTENUTI DEL P.S.C.

L’articolo 100 del D.Lgs n°81/08 prevede che nella redazione del P.S.C. vadano considerati anche i rischi particolari di cui all'allegato XI.

Allegato XI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Si sottolinea che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) deve essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del decreto.

Definizioni e termini di efficacia

scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

2. Le attrezzature comprendono centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali; attrezzature e rifiuti di cantiere.

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Allegato XV.2.

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolari esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

Note: di seguito si riporta il testo normativo estratto dall’allegato XV.

In corsivo sono riportate le indicazioni operative applicabili ad ogni singolo punto, derivanti dall’esperienza acquisita nel tempo,  da altri lavori disponibili in letteratura, da buone pratiche ecc.,

La loro applicazione pur non essendo prescritta in maniera esplicita è comunque consigliata laddove possano contribuire a migliorare  attivamente la sicurezza durante tutta la durata di un cantiere .

ALLEGATO XV 2.1. Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

1) l'indirizzo del cantiere;

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; Si sottolinea l’importanza fondamentale di supportare adeguatamente la parte descrittiva del P.S.C. con grafici, disegni ed immagini, perché di norma forniscono un’informazione più immediata ai destinatari (imprese esecutrici, lavoratori autonomi), in particolare per le fasi lavorative particolarmente rischiose.

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; N.B. In fase successiva, prima dell’avvio dell’attività cantieristica vanno integrati i nominativo mancanti allegando anche la Notifica art. 99 del D.Lgs. 81/08.

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4;

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3;

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5;

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento; nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2, è riportato nell'allegato XV.1.

2.2. Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, non particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; (ad es.: natura geologica del terreno (pericolo di franamenti), falde, fossati, sottoservizi, alberi, manufatti interferenti, presenza di edifici con particolare esigenza di tutela quali: scuole, ospedali, abitazioni).

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;

b2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. (ad es.: rumore, polveri, fibre, fumi, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di oggetti verso l’esterno). Per ogni tipologia di situazione o di rischio andranno individuate: le azioni richieste per affrontare efficacemente i rischi: dove necessario vanno prodotte tavole e disegni tecnici; la cronologia per la realizzazione di tali azioni; i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle (se non ancora conosciuti si individui il soggetto ipotetico che sarà incaricato di quell’intervento).

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilità principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Per ogni elemento di questa analisi andranno indicate: l’ubicazione delle opere necessarie; la cronologia per la realizzazione; i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

i) al rischio di elettrocuzione;

l) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

2.3. Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Trattasi dell’elenco di tutte le lavorazioni, che nell’allegato diagramma di Gantt sono articolate in fasi e sub-fasi, con l’indicazione per ognuna di esse della collocazione temporale, della relativa durata e delle reciproche interrelazioni e/o sequenzialità. L’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, l’identificazione delle procedure esecutive, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli , nonché le prescrizioni atte ad evitare i rischi derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori autonomi, può essere più correttamente effettuata suddividendo l’opera in fasi o sub-fasi di lavoro. Per “fase” si vuol qui intendere un ciclo di lavoro fondamentale per la realizzazione di una parte importante dell’opera. Ad esempio, per la realizzazione di un edificio di civile abitazione con struttura in c.a. tradizionale, le fasi che si possono normalmente ipotizzare sono: scavi e fondazioni / costruzione della struttura in c.a. e copertura/tramezzi e intonaci / rifiniture impianti e allacciamenti. Per “sub-fase” (o “sotto-fase”) si intende invece l’insieme di operazioni nelle quali si articola la fase di lavoro; ad esempio, prendendo in considerazione la fase di costruzione della struttura in cemento armato e del tetto si possono ritenere sub-fasi: armatura e getto pilastri / armatura e montaggio dei solai e del tetto / getto dei solai e del tetto. Per ogni sub-fase individuata occorrerà poi procedere con: l’individuazione. l’analisi e la valutazione dei rischi; la indicazione delle: procedure; attrezzature; apprestamenti necessari per eliminare o contenere al minimo i rischi. l’indicazione dei soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle In definitiva, per ogni rischio vanno operate scelte tecniche e tecnologiche ed individuate procedure esecutive, scegliendo fra le diverse possibilità esistenti secondo il criterio della migliore funzionalità e della maggior sicurezza. Ovviamente questo tipo di analisi dovrà prevedere successivi adeguamenti per varianti in corso d’opera o integrazioni.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Una volta conclusa l’analisi per fasi lavorative, è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra lavorazioni diverse. L’individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando le concomitanze , le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare o generale. A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da renderle compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili. Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare: le lavorazioni interferenti; le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle le modalità di verifica. Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare: le lavorazioni incompatibili; il vincolo allo sfasamento temporale; le modalità di verifica.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. Sarà necessario che il coordinatore verbalizzi la propria attività di verifica (accessi in cantiere, prescrizioni impartite, aggiornamenti al PSC ecc.) in modo da mantenere un’evidenza documentale della propria attività.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. Andranno analizzati e regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad impianti e/o servizi comuni. si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo): impianti quali gli impianti elettrici; infrastrutture quali la centrale di betonaggio, la gru e/o l’autogrù, le macchine operatrici, ecc.; mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza., estintori, funzione di gestione delle emergenze, ecc.; mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato). La regolamentazione va fatta indicando: chi è responsabile della predisposizione dell’impianto/servizio coi relativi tempi, le modalità e i vincoli per l’utilizzo degli altri soggetti; le modalità di verifica (non istituzionali) nel tempo e chi ne è responsabile.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. Stima dei costi della sicurezza La stima deve essere parte integrante del PSC e deve essere esposta con criteri analitici che riportino in dettaglio la composizione del prezzo, le modalità di misurazione, la quantità e il prezzo unitario. Può farsi riferimento a elenco prezzi di riferimento o a prezzari pubblicati da organismi collettivi. Gli oneri per la sicurezza, in qualsiasi modo siano valutati, non possono essere esposti in via preliminare sotto forma percentuale. L’eventuale onerosità relativa è deducibile solo a completa effettuazione delle stime analitiche e ottenuta come parametro dedotto da importi calcolati in modo analitico. (vedasi anche NORMA UNI 10942 + EC 1 Aprile 2001) Ha la funzione di enucleare i costi della sicurezza ed è ricavabile dalle misure di prevenzione, vale a dire le procedure esecutive, gli apprestamenti, le attrezzature e le prescrizioni operative definite nel P.S.C. per le varie fasi operative di sviluppo del cantiere.

4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

# 2.0 	ESEMPIO DI APPLICAZIONE PRATICA DELLA REDAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RELAZIONE TECNICA

1. Identificazione e descrizione dell’opera (all. 15 punto 2.1.2, lett. a)

Io sottoscritto Ing. Vero Coordinatore, incaricato dal Committente Sig. V.C. Casa, procedo alla redazione del presente Piano di sicurezza e Coordinamento, di seguito nominato PSC, contestualmente alla progettazione dell'opera.

Il lotto è ubicato nel Comune di Palagio F.no provincia di (FS) ad una altezza di circa 500 m slm ai piedi di una collina già urbanizzata, è posizionato all'incrocio di due strade private di lottizzazione ed ha una estensione di circa 600 mq all'interno di una porzione di terreno di circa 1200 mq di cui 600 mq aggiuntivi, che non sono cantierabili nemmeno come stoccaggio provvisorio di materiale di risulta.

L'opera consiste nella realizzazione di un fabbricato di civile abitazione composto di 2 appartamenti di 6 stanze, ciascuno, più doppi servizi, per un totale di circa 240 mq e per una volumetria abitabile di circa 650 metri cubi.

Completano l'opera un piano interrato di altezza 2,80 m ed una soffitta con fondo-gronda di circa 40 cm di altezza. Tra il piano interrato ed il terreno circostante è prevista la realizzazione di un'intercapedine aerata previa costruzione di un muro di contenimento del terreno. 
Questo muro è dotato, nella parte contro terra di impermeabilizzazione e drenaggio. La struttura portante del fabbricato è realizzata in cemento armato gettato in opera.

Le fondamenta sono costituite da travi rovesce in elevazione su magrone gettato contro terra su scavo a sezione ristretta; vespaio in sasso spaccato e massello armato con rete elettrosaldata costituiscono il pavimento grezzo del piano interrato. La struttura in elevazione è del tipo pilastri-travi-solai in ca.

Scale e terrazze sono anche esse in c.a. gettate in opera.

Sono stati scelti solai del tipo pignatta e travetto prefabbricato con fondello in laterizio per agevolarne la manipolazione. La struttura del tetto è di tipo Varese con sistema tabellone-tabellina a scopo di contenimento energetico; colmo e puntoni sono in travi tralicciate pre-gettate nella soletta e gettati poi in opera. Sul tetto è prevista l'installazione di un cappello termico realizzato in pannelli di poliuretano ad alta densità fissati sulla soletta; è prevista anche l'impermeabilizzazione con guaina bitumata protetta stesa a caldo e dotata di mantellina in cls. Completa la copertura un manto di portoghesi con gronde e pluviale in rame.

I tamponamenti esterni vengono realizzati in blocchi di laterizio alveolato, segue una intercapedine ottenuta con tramezzatura interna in foratini. Anche le tramezzature delle stanze vengono realizzate in foratini.

Finestre e porte finestre sono dotate di mazzette. L'intonaco è in malta bastarda forte all'esterno e povero all'interno.

Il rivestimento esterno viene realizzato con malta a finire stesa e abbucciata con rullo. Gli infissi esterni sono del tipo fiorentina con portellone in legno.

Le porte interne sono in legno. I pavimenti sono realizzati in: cotto a spacco 30x30 diagonale a battiscopa nella zona giorno; parquet a lisca di pesce nella zona notte.

I bagni sono rivestiti in ceramica a parete ed a pavimento. Ceramica di rivestimento è prevista anche a parete nella zona cottura della cucina.

Le ringhiere sono in ferro battuto. Il loggiato e la scala del 1° piano sono coperti con travi in legno e cotto; nei locali interrati è previsto un pavimento di tipo porcellanato.

E' prevista la realizzazione di impianti idro-termo sanitari; impianti elettrici e TV nonché di scarichi, adduzioni ed allacciamenti.

Il pozzo è già esistente da vecchia data e fa da deposito ad una sorgente superficiale.

Si allegano le seguenti tavole esplicative di progetto (allegato A):

(all. 15 punto 2.1.4)

1. planimetria del lotto nel contesto urbanistico;

2. planimetria del lotto con fabbricato e sistemazioni esterne;

3. planimetria del fabbricato con prospetti e sezione A e B;

4. planimetria di allestimento del cantiere con recinzione, servizi, adduzione e distribuzione dell'energia, ubicazione attrezzature;

5. planimetria del terreno interessato dallo scavo;

6. profilo altimetrico del terreno interessato dai lavori;

7. relazione idrogeologica del terreno oggetto dei lavori.

La durata dei lavori è prevista in circa 12 mesi.

(all. 15 punto 2.1.2, lett. i)

2. Soggetti del cantiere e della sicurezza

(all. 15 punto 2.1.2, lett. b)

Il committente dell'opera è il sig. V.C. Casa, il quale ha nominato responsabile dei lavori il sig. M. Andreani con delega piena ad esclusione della nomina del coordinatore. 
Il committente sig. V. C. Casa, ha nominato il sottoscritto: Ing. Vero Coordinatore quale progettista, Direttore dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Io sottoscritto, Ing. Vero Coordinatore, dichiaro di possedere le caratteristiche di cui Art. 98 comma 1 D.Lgs. 81/08 dichiaro di aver effettuato 3 anni di attività lavorativa nel settore delle costruzioni; dichiaro inoltre di aver frequentato  un corso per coordinatore della durata di 120 ore, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di FS.

L'opera in oggetto verrà affidata a trattativa privata ed i dati relativi alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi impiegati saranno riportati nel piano al momento in cui saranno noti. Di seguito in corsivo sono stati riportati i dati e le caratteristiche dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII.

(art. 90 comma 9).

La parte seguente del capitolo, riportata in corsivo, inizialmente vuota, è stata compilata solo dopo aver effettuato la selezione delle imprese e dei lavoratori autonomi ed aver provveduto all'affidamento dei lavori.

________________________________________

L'opera è stata affidata alla ditta V. C. Costruzioni composta dal titolare e n° 4 lavoratori dipendenti. La ditta V. C. Costruzioni è iscritta alla CCIAA di Fiesole al n °99 e possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera affidata; in particolare dispone di una gru a torre; di una centrale di betonaggio; di oltre 3000 mq di ponteggio ed altre attrezzature di cantiere. Il titolare è anche RSPP; il RLS è il signor Poco Infortunio ed il MC è la dott.ssa Vera Postura. L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta è lo stesso titolare.

E' stato previsto il subappalto di parte dei lavori alle ditte:

a. V.C. Trovi composta da un titolare e un lavoratore dipendente; la ditta è iscritta alla CCIAA di Fiesole al n° 44. La ditta è specializzata nella ricerca dei residuati bellici e linee elettriche interrate ed è nota l'alta professionalità nel settore. Il titolare è anche RSPP; il MC è la dott.ssa Vera Luce. Il lavoratore dipendente si è autoeletto RLS. L'impresa ha fornito una dichiarazione delI'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta è lo stesso titolare.

b. V.C. Scavi composta da 1 titolare e 1 lavoratore dipendente; la ditta è iscritta alla CCIAA di Fiesole al n° 66; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in sub-appalto. In particolare dispone di un escavatore, una pala meccanica e 2 autocarri. Il titolare è anche RSPP; il MC è la dott.ssa Vera Postura. RLS è il lavoratore dipendente.

L'impresa ha fornito una dichiarazione delI'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è lo stesso titolare.

c. V. C. Intonaci, composta da un titolare e 2 lavoratori dipendenti; la ditta è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n° 22; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. In particolare dispone della macchina per spruzzare malta da intonaco. Il titolare è anche RSPP; RLS è il signor Medio Infortunio; il MC è la dottoressa Vera Postura. L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è lo stesso titolare.

d. V.C. Cementi per la costruzione della struttura in cemento armato; la ditta, composta da due titolari e due lavoratori dipendenti, è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n° 33; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. In particolare dispone di macchine per la lavorazione del ferro; di sega a disco e di altre attrezzature per la carpenteria. Uno dei titolari è anche RSPP; RLS è il signor Tanto Infortunio; il MC è la dottoressa Vera Postura. L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è uno dei titolari.

e. V. C. Impianti per la realizzazione degli impianti idrotermo sanitari ed elettrici, compresa l'installazione di cantiere, nonché gronde e converse. La ditta, composta da due titolari e due lavoratori dipendenti, è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n° 55; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. In particolare dispone di macchine per la lavorazione del rame; di filiera, termo saldatrici e di altre attrezzature per l'idraulica e l’impiantistica. Uno dei titolari è anche RSPP; RLS è il signor Molto Infortunio; il M. C. è la dottoressa Vera Postura. L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è uno dei titolari.

f. V. C. Pialli per lavori di falegnameria. La ditta, composta dal titolare ed un operaio, è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n°77; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. In particolare dispone di falegnameria attrezzata con macchine per la lavorazione del legno. Il titolare è anche RSPP; RLS è l'operaio; il MC è la dottoressa Vera Postura. L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è uno dei titolari.

g. V. C. Vedi per la realizzazione dell'impianto T. V. La ditta, composta dal solo titolare, è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n° 89; possiede le attrezzature necessarie.

h. V. C. Calcestruzzi per fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato attraverso betoniera e autopompa. La ditta, composta dal titolare ed un operaio, è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n °89; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. il titolare è anche RSPP; RLS è l'operaio; il MC è la dottoressa Sara Granelli . L'impresa ha fornito una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lNPS, INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è uno dei titolari.

i. V. C. Sollevamenti per il montaggio della gru a torre. La ditta, composta dal titolare, ed un operaio è iscritta alla CCIAA di Fiesole col n°90; possiede le attrezzature necessarie, la forza lavoro nonché le capacità organizzative per realizzare i lavori in subappalto. Il titolare è anche RSPP; RLS è l'operaio, il MC è la dottoressa Sara Granelli. L'impresa ha fornito una dichiarazione delI'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’lNPS, INAL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti. Il referente della Ditta in cantiere è uno dei titolari.

________________________________________

2.1 Addetti alle emergenze, pronto soccorso ed organizzazione

(all. 15 punto 2.1.2, lett. h)

La zona è coperta dal 118 il cui servizio è garantito prevalentemente dalla Misericordia locale con medico a bordo. Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori incaricati  La ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nelI’ufficio di cantiere, un telefono per comunicare con il 118, accessibile a tutti gli operatori.

2.2 Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento, informazione

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC.

Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonchè le informazioni necessarie alle verifiche di cui Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.

3. Problematiche relative al sito

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

a. presenza di residui bellici in quanto questa zona denominata "Guinzaio", durante l'ultima guerra mondiale era stata bombardata dagli alleati.

b. presenza di linee elettriche interrate poiché, a memoria, nel recente passato, la zona era sovrastata da una linea elettrica aerea in MT L'ENEL ha dichiarato che la linea non era di sua proprietà.

3.1 Procedure e soggetti incaricati

Prima dell'allestimento del cantiere occorre procedere in ordine cronologico:

a.  Alla ricerca di linee elettriche interrate in MT.

b. Alla ricerca dei residui bellici L'impresa appaltatrice V.C. Costruzioni deve garantire l'ordine cronologico.

4. Organizzazione del cantiere

(all. 15 punto 2.2.2)

Data la carenza di spazio disponibile e la necessità di effettuare uno stoccaggio provvisorio di parte del materiale di risulta dello scavo, a scopo di reinterro, L’allestimento del cantiere avviene in due fasi durante le quali sono attuate le seguenti soluzioni derivanti dalla individuazione, analisi e valutazione dei rischi.

Fase 1

a. Recinzione ed agibilità del cantiere con accessi e viabilità nonché accecamento del pozzo.

b. Installazione,  in cantiere, di servizi igienico assistenziali.

c. Alimentazione elettrica ENEL 220/380 V ed alimentazione idrica da acquedotto comunale.

d. Realizzazione dell’impianto di messa  a terra.

Fase 2

e. Ubicazione degli impianti fissi di cantiere.

f. Dislocazione di zone di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei rifiuti.

g. Modalità di accesso per forniture di materiali.

h. Smantellamento del cantiere.

4.1 Procedure, apprestamenti, attrezzature necessarie e soggetti incaricati.

a. Il cantiere deve essere completamente recintato con rete plastificata alta almeno 1,80 m sorretta da montanti. Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi come riportato nel disegno (allegato A. 4).

- Si procede quindi all'accecamento completo della bocca del pozzo.

- Si procede alla rimozione della vegetazione.

- Si deve procedere allo scortico superficiale con pala meccanica ed al trasporto del materiale di risulta a discarica tramite autocarro.

b. devono essere installate baracche prefabbricate con i seguenti allestimenti:

- Spogliatoio per 10 persone

- Mensa per 10 persone

- n° 1 gabinetto con doccia

- n° 1 ufficio con relativo servizio igienico

- devono essere disponibili, esternamente ai box: 3 punti di erogazione per l'acqua corrente e lavandino anche comune (allegato A.4).

c. la viabilità principale del cantiere sarà rispondente a quella indicata nell’elaborato planimetrico A4. Il fondo stradale sarà realizzato in ghiaione di pezzatura idonea regolarmente stabilizzato. Le pendenze saranno inferiori al 5%. Sarà collocata apposita segnaletica verticale.

d. devono essere allestiti i seguenti impianti:

- l'alimentazione elettrica (Quadro Generale) è in prossimità delle baracche così come la fornitura idrica, (allegato A.4).

- dal QG viene alimentato il quadretto delle baracche ed il quadro di distribuzione ubicato in prossimità della gru a torre. Da questo quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori, senza la derivazione spina-presa, le macchine fisse di cantiere come la gru a torre, la betoniera e la trancia piega ferro. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazione spina-presa.

- le linee di alimentazione dal quadro generale al quadro di distribuzione e dal quadro di distribuzione alle macchine fisse, devono essere interrate onde non costituire intralcio alla gru.

- a partire dalla fase dei tamponamenti, fino alla fine del cantiere devono essere disponibili, su ciascun piano, un quadretto con sufficienti derivazioni spina-presa.
L'alimentazione dei quadretti ai piani può essere ubicata lungo la parete purché interna al fabbricato.

- dalla fornitura idrica vengono fatte derivazioni per alimentare le baracche, i lavandini, la betoniera ed un punto di erogazione acqua in prossimità della gru a torre. L'alimentazione idrica deve correre interrata.

- a partire dalla costruzione della struttura in cemento armato deve essere disponibile, ad ogni piano, almeno un punto di erogazione dell'acqua.

e. protezione contro i contatti indiretti:

- è prevista la realizzazione di un impianto di messa a terra. L'impianto elettrico sarà dotato di protezione differenziale da 30 mA.

f. consultazione RSL

- prima dell’inizio dei lavori il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulterà il R.L.S.e fornirà chiarimenti sul contenuto del presente Piano

g. con cadenza settimanale o all’occorrenza si terranno riunioni di coordinamento tra il coordinatore e tutti i datori di lavoro o loro delegati, delle imprese che operano. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale.

h. l’accesso fornitura materiali seguirà la viabilità principale del cantiere come definita al precedente punto c). Qualora esigenze specifiche richiedano l’accesso ad altre aree del cantiere il datore di lavoro dell’impresa che ha richiesto la fornitura, informerà il coordinatore almeno 3 giorni prima della fornitura stessa al fine di predisporre l’idonea organizzazione del cantiere.

i. gli impianti fissi di cantiere, ubicati come da disegno (allegato A. 4), sono costituiti da:

- piccola centrale di betonaggio

- gru a torre

- trancia-piegaferro

l. Vengono ubicate come da disegno (allegato A. 4) le zone di:

- carico, scarico materiali e stoccaggio degli stessi

- stoccaggio e contenimento dei rifiuti (cassonetto)

m. non è previsto il deposito di materiali con rischio incendio o esplosione.

n. Nella prima fase di allestimento (Fase 1) sono disponibili solo i servizi igienico-assistenziali. Lo spazio rimanente è destinato allo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta provenienti dallo scavo.

- in questa fase si deve fare uso di calcestruzzo preconfezionato fornito da autobetoniera e autopompa che stazionano ed operano nella rampa di accesso carrabile allo scavo.

- gli altri materiali di lavorazione: ferro pre-lavorato, legno e pannelli vengono depositati, in questa prima fase, direttamente nella zona di lavoro costituita dal piano delI'interrato.

- nella seconda fase di allestimento che inizia dopo il getto del solaio del piano terra, vengono installate le altre attrezzature ed apprestamenti.

- i fornitori prima di accedere al cantiere devono avere il consenso del referente dell'impresa interessata alla fornitura, il quale eserciterà anche la sorveglianza.

o. Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l'avanzamento dei lavori eccetto: la recinzione, i servizi igienico assistenziali, la gru ed il ponteggio, che devono rimanere fino al termine delle lavorazioni.

All'allestimento deve provvedere, in tutte le sue sub-fasi la ditta V.C. Costruzioni.

5. Analisi delle lavorazioni

(all. 15 punto 2.2.3)

Le lavorazioni del cantiere necessarie alla costruzione dell'opera, risultanti dalla suddivisione in fasi sono le seguenti:

1.  Scavi e fondazioni

2. Costruzione della struttura in ca e copertura

3. Tamponamenti, tramezzi e intonaci

4. Rifiniture, impianti e allacciamenti.

5.1 Scavi e fondazioni

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

- tracciamento;

- splateamento;

- trasporto del materiale a discarica e stoccaggio in sito;

- realizzazione rampe e scarpate;

- scavo su trincea;

- getto della trincea con magrone.

5.1.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:

a.  seppellimento durante il tracciamento e lo splateamento;

b. investimento da macchina operatrice, da proboscide di pompa per il cls e da camion in manovra o su rampa;

c.  caduta del camion dal ciglio dello scavo.

5.1.2 Procedure

a.  In relazione alla perizia geologica lo scavo deve avere una scarpatura di 60°.

- Durante il lavoro di scavo, a mezzo di macchina operatrice possono essere realizzate provvisoriamente anche scarpe con diversa pendenza, purché sia vietato ai lavoratori e a tutti gli addetti, l'accesso alla base fino alla scarpatura di 60°.

b.  La fase di scavo e quella di getto, come già riportato nelle prescrizioni, non consentono la contemporaneità delle lavorazioni.

- l'accesso alla base dello scavo deve avvenire tramite apposita scala realizzata sulla scarpata; non è previsto l'accesso normale dalla rampa carrabile;

- durante il getto del cls la proboscide della pompa deve avere la testa inserita nella trincea o nella cassaforma.

5.1.3 Attrezzature

a. Lo splateamento viene realizzato con macchine del tipo:

- pala meccanica

- escavatore

- due autocarri per il trasporto dei materiali di risulta.

b. Per il getto di magrone di fondazione viene usato cls preconfezionato con autobetoniera e gettato da autopompa.

5.1.4 Apprestamenti

a. L'area interessata dallo scavo deve essere segnalata e delimitata con barriera ottica alta 1,5 m distante circa metri uno dal ciglio.

5.2 Costruzione delle strutture in ca e copertura

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

- lavorazione e montaggio delle gabbie;

- armatura, casseratura, getto e disarmo delle travi di fondazione e rovesce;

- armatura, casseratura, getto e disarmo delle travi e del muro di contenimento e dei pilastri;

- impermeabilizzazione, drenaggio e reinterro del muro di contenimento;

- armatura, casseratura e montaggio delle travi e del solaio;

- getto del primo solaio;

- armatura, casseratura, getto e disarmo di pilastri e solai fino al tetto;

- montaggio e getto del tetto;

- cappello termico ed impermeabilizzazione;

- gronde e copertura in cotto.

5.2.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Come esito della individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

a. caduta dall'alto ovvero: dai solai, dai travi, dai pilastri, dal tetto e dal muro di contenimento durante il drenaggio ed il reinterro;

b. movimentazione carichi a mano e con gru;

c. lavorazione legno;

d. fumi e gas nocivi/tossici per la messa in opera dell'impermeabilizzazione (transitivo);

e. polveri e rumori per taglio delle coperture in cotto (transitivo);

f. emissione sonora della sega a disco.

5.2.2 Procedure

a. Armatura, casseratura, getto e disarmo dei pilastri e del muro di contenimento devono avvenire facendo uso di ponteggio esterno e di ponti su cavalletti nonché scale a castello internamente al fabbricato.

- Contemporaneamente al solaio del piano terra, viene gettato anche il piccolo solaio dell'intercapedine che costituisce la base per il montaggio del ponteggio;

- durante il getto del solaio la proboscide della pompa deve essere corredata di manica "moscia";

- I'impermeabilizzazione, il drenaggio ed il reinterro del muro di contenimento devono precedere il getto del solaio del piano terra; durante questa sub-fase il muro deve essere dotato di parapetto. Successivamente, a reinterro avvenuto, può essere tolto il parapetto purché venga interdetto l'accesso alla zona di cantiere in corrispondenza dell'angolo Nord-Est del fabbricato. Il parapetto deve permanere sul muro in corrispondenza del lato destro della rampa carrabile.
Per agevolare il montaggio del parapetto sul muro di contenimento, la ditta V.C. Cementi provvede a lasciare, sul getto della testa del muro, alloggiamenti per contenere i montanti del parapetto stesso.
Al montaggio di questo parapetto deve provvedere la stessa ditta V.C. Cementi.

b. I carichi manovrati devono seguire un percorso andata e ritorno (preferibilmente antiorario - orario) tali da non sovrastare le maestranze, le quali devono avvicinarsi al carico sospeso solo ad oscillazione smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.

- La sega a disco deve essere disponibile al piano.

c. I solai vengono montati completamente accecati ponendo un pannello in legno (spessore minimo 5 cm.) in sostituzione della soletta in corrispondenza delle adduzioni, degli scarichi WC e dei camini.

d. La fase di costruzione della struttura in ca. come riportato nelle prescrizioni, non prevede contemporaneità con altre lavorazioni pertanto per l'emissione sonora della sega a disco si fa riferimento al POS della Ditta VC Cementi.

5.2.3 Attrezzature

a. Il ferro pre-lavorato viene scaricato dall'autocarro facendo uso della propria gru idraulica. E' necessaria una gru a torre per la movimentazione dei travetti, delle casseforme e delle armature pre-lavorate, nonché dei pacchi di pignatte e del secchione necessario per il getto dei pilastri a partire da quelli del piano terra. Questa gru viene montata subito dopo il reinterro dei muri di contenimento, su fondazione (allegato A.4). Allo scopo di evitare inutili lavori di demolizione successiva, la gru può appoggiare, con due stabilizzatori sul muro di contenimento, e con gli altri due su fondazione posta almeno 0,50 m sotto il livello definitivo (giardino) del terreno. Questa fondazione viene riportata sul Fascicolo per poterla utilizzare in caso di successive manutenzioni effettuate con gru a torre. La gru deve avere il braccio di almeno 20 m e la portata di almeno 500 kg in punta con un'altezza di almeno 14 m.

b. E’ previsto l'uso della sega a disco per il solo taglio delle tavole, dei tavoloni e dei correnti. Le abetelle vengono segate con sega a mano ed i cunei vengano approvvigionati esternamente al cantiere.

c.  Per l'impermeabilizzazione viene fatto uso di bombole fisse di GPL con fiaccola portatile.

d. Per il taglio degli elementi di copertura (in cotto) è previsto l'utilizzo di una sega da banco con disco in vidia ad acqua, a basso numero di giri.

5.2.4 Apprestamenti

a.  E’ prevista la disponibilità di un ponteggio metallico, dal basso, su tutti i lati del fabbricato, completo su tutti i piani del ponte. Il ponteggio deve essere montato anticipando lo sviluppo della struttura in ca funzionale ad essa, ed alle lavorazioni ai piani ed ai ponti su cavalletti.

- La tromba delle scale e tutte le aperture verso il vuoto devono essere protette con parapetto realizzato con elementi di ponteggio del tipo giunto e tubo;

per procedere all'armatura ed alla casseratura delle travi nonché al montaggio del solaio è necessario fare uso di ponti su cavalletti alti non più di 2 m per consentire il montaggio dal piano sottostante;

- sulla sommità del muro di contenimento deve essere installato un normale parapetto in giunti e tubi.

b.  E’ previsto l'uso di ferro pre-lavorato, mentre il montaggio avviene in loco.

c.  E’ previsto l'approvvigionamento esterno di cunei in legno.

d. La sub-fase impermeabilizzazione mediante guaina viene realizzata dalla Ditta V.C. Cementi.

- La fase della costruzione della struttura in ca non permette contemporaneità con altre lavorazioni, pertanto i rischi relativi ai fumi tossici devono essere trattati nel POS dell'impresa esecutrice.

5.3 Tamponamenti, tramezzi ed intonaci

Risultano le seguenti sub-fasi:

- tamponamenti muri esterni;

- tramezzature stanze, mazzette ed intercapedini;

- costruzione del loggiato e copertura della scala al 1° piano;

- intonaci esterni;

- tracce e controtelai;

- intonaci interni.

5.3.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:

a. caduta dall'alto;

b. esposizione ad agenti nocivi aerodispersi;

c. contatti accidentali con elementi sotto tensione per l'utilizzo di lampade mobili.

5.3.2 Procedure

a. La ditta V.C. Intonaci deve operare un controllo sulla completezza del ponteggio ai fini della sicurezza, prima di iniziare i lavori e dopo la fine dei lavori.

- i ponti su cavalletti devono accecare completamente le stanze nel momento della lavorazione sulla parte posteriore; è ammessa deroga solo per due lati nell'ampio locale ingresso-soggiorno-pranzo.

b. Non è prevista la contemporaneità con altre lavorazioni nella stessa unità ambientale compreso il locale ingressosoggiorno-pranzo.

5.3.3 Attrezzature

a. La malta dell'intonaco deve essere spruzzata con macchina, sia all'esterno che all'interno dei locali. La proiezione con la mestola è prevista solo per piccole rifiniture.

5.3.4 Apprestamenti

a. Il ponteggio metallico esterno, montato per la costruzione della struttura in ca dalla ditta V.C. Costruzioni, deve permanere ed essere completamente disponibile anche per la V.C. Intonaci per tutta la fase descritta.

- Il ponteggio deve rimanere disponibile per tutti i lati del fabbricato e completo su tutti i piani del ponte, a protezione contro il rischio di caduta verso l'esterno del fabbricato.

- Per sopperire al rischio di caduta all'interno del fabbricato devono essere disponibili ponti su cavalletti tali da accecare completamente ciascuna stanza

Si procede cronologicamente realizzando i tamponamenti, le tramezzature e le intercapedini; quindi l'intonaco esterno e poi quello interno. Tra le sub-fasi delle tramezzature e quella degli intonaci vengono realizzate le tracce per gli impianti ed i servizi. La realizzazione delle tracce e dell'intonaco costituisce una incompatibilità ambientale locale.

5.4 Rifiniture, impianti ed allacciamenti

Risultano le seguenti sub-fasi:

- tracce per impianti;

- masselli;

- linee ed impianti;

- rivestimenti: cotto, parquet, ceramica e gres; soglie e battiscopa;

- montaggio: porte, finestre, portelloni, ringhiere, sanitari e gruppi termici;

- tinteggiature esterne ed interne;

- pozzetti, fosse, allacciamenti, aree a verde.

5.4.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:

a. polveri e rumori per apertura tracce su tramezzatura, taglio e segatura del cotto;

b. esposizione ad agenti nocivi aerodispersi per posa in opera e trattamento parquet;

c. esposizione ad agenti nocivi aerodispersi per tinteggiatura;

d. caduta dall'alto.

5.4.2 Procedure

a. Le tracce sono realizzate senza l'utilizzo della fresa né da taglio né a sezione piena.

b. La posa in opera ed il trattamento del parquet non prevedono la contemporaneità con altre lavorazioni al piano

(vedi anche prescrizioni punto 17).

c. L'imbiancatura prevede l'utilizzo di pitture diluite con acqua.

d. Gli addetti alle lavorazioni devono fare uso di ponte su cavalletti.

5.4.3 Attrezzature

a. Per il taglio o la segatura del cotto di rivestimento è previsto l'utilizzo di una sega da banco con disco ad acqua in vidia, a basso numero di giri.

5.4.4 Apprestamenti

a. Ponteggio esterno al fabbricato, già descritto;

- ponte su cavalletti all'interno dei locali.

6. Cronologia delle lavorazioni

(all. 15 punto 2.3.1)

- Ricerca residuati bellici.

- Ricerca impianti e tubazioni.

- Recinzione e cartellonistica.

- Servizi igienico assistenziali di cantiere.

- Impianto elettrico e di messa a terra.

- Impianto idrico.

- Scorticamento.

- Tracciamento e delimitazione della zona di scavo.

- Splateamento con pala meccanica.

- Stoccaggio terra di risulta.

- Trasporto di terra di risulta a discarica.

- Aggottamento e scarico acque reflue.

- Scavo di trincee con escavatore per fondazioni.

- Riempimento delle trincee con magrone.

- Montaggio del ferro della fondazione e del muro di contenimento.

- Carpenteria, casseratura, getto e disarmo del muro di contenimento e base della gru.

- Cavedi per scarichi e adduzioni.

- Carpenteria, casseratura e getto cls travi rovesce e disarmo.

- Vespaio e massello con rete elettrosaldata.

- Inizio montaggio ponteggio.

- Armatura, casseratura, getto e disarmo dei pilastri del piano interrato.

- Impermeabilizzazione delle travi rovesce.

- Impermeabilizzazione e drenaggio dei muri di contenimento.

- Armatura casseratura travi e montaggio del solaio del piano terra.

- Rinterro dei muri di contenimento.

- Getto solaio e travi.

- Viabilità interna al cantiere.

- Montaggio della gru a torre.

- Installazione delle altre attrezzature.

- Allestimento aree di stoccaggio materiali ed inerti.

- Montaggio del ponteggio.

- Casseratura, armatura, getto scale e pilastri del piano terra.

- Armatura casseratura travi e terrazzi e montaggio del solaio del piano I°.

- Getto solaio e travi.

- Montaggio ponteggio.

- Armatura casseratura travi e montaggio del solaio della soffitta.

- Getto solai e travi.

- Montaggio del tetto.

- Getto del tetto.

- Cappello termico.

- Impermeabilizzazione del tetto.

- Mantellina sulla guaina.

- Copertura del tetto.

- Gronde e pluviali.

- Disarmo solai, scale e terrazzi.

- Tamponamenti muri esterni.

- Tramezzature delle stanze ed intercapedine interna.

- Tracce per impianti: elettrici, tel. TV, idro-termosanitari e fognari.

- Soglie per porte e finestre.

- Posa e muratura di impianti: elettrici, tel. TV, idro-termo-sanitari e fognari, nonché arpioni, sostegni, ganci ecc. ecc.

- Intonaci esterni.

- Intonaci interni.

- Impianti: linee ed accessori.

- Massetto su solaio.

- Tinteggiature esterne 1a mano ed interne 1a e 2a mano.

- Rivestimenti a parete.

- Montaggio pavimenti e scale.

- Montaggio sanitari.

- Montaggio ringhiere, porte e finestre.

- Impianto TV con parabola.

- Trattamento parquet.

- Trattamento cotto.

- Tinteggiatura esterna di 2a mano ed interne di ultima mano a finire; battiscopa.

- Gruppi termici.

- Smontaggio del ponteggio.

- Costruzione del loggiato.

- Copertura della scala esterna.

- Smontaggio della gru.

- Pozzetti, fosse ed allacciamenti.

- Smontaggio servizi ed attrezzature.

- Aree a verde e riapertura del pozzo.

PRESCRIZIONI

Dall'esito della individuazione, analisi e valutazione dei rischi, relativi alla presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, nonché alla complessità dell'opera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione, risulta necessario:

a. regolamentare alcune lavorazioni relative alle fasi critiche, mediante l'utilizzo di specifiche attrezzature decidendone la cronologia e la loro incompatibilità;

b. regolamentare l'uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

7. Regolamentazione delle lavorazioni E GESTIONE DELLE INTERFERENZE

1. Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali.

2. Le sub-fasi di scavo, viste le necessità di stoccaggio locale dei materiali di risulta, non sono compatibili con le altre lavorazioni in cantiere.

3. Lo scavo deve avere una scarpatura non superiore a 60°, così come definito nella perizia geologia, al fine di garantire la sicurezza degli addetti.

4. E' vietato l'accesso pedonale alla base dello scavo attraverso la rampa carrabile; per questo verrà realizzata una scala pedonale sulla parete dello scavo in corrispondenza dei servizi igienico assistenziali.

5. Il getto attraverso l'autobetoniera e l'autopompa, compreso il riempimento dello scavo di fondazione a sezione ristretta, è una lavorazione che non permette contemporaneità con altre lavorazioni (sempre).

6. Si ritiene necessaria la disponibilità di una gru a torre che possa garantire le seguenti caratteristiche minimali:

- braccio di almeno 20 metri utili ed altezza di almeno 14 metri dal piano terra;

- portata di almeno Kg. 500, a 20 metri ed almeno kg. 600 a 10 metri;

- il montaggio e lo smontaggio della gru a torre non permette contemporaneità con altre lavorazioni in cantiere.

7. Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio metallico dal basso, che deve essere sempre:

- disponibile contemporaneamente su tutti i lati del fabbricato;

- completo su tutti i piani del ponte;

- montato in funzione dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di lavoro compreso il piano dei ponti su cavalletti. Il ponteggio deve essere disponibile dalla fase di costruzione dei primi pilastri fino a quella del montaggio della parabola TV satellitare, ovvero la fase dello smantellamento del cantiere, anticipando solo lo smontaggio della gru. La fase di smontaggio del ponteggio non permette contemporaneità con altre lavorazioni che interessino la stessa facciata o la sua prossimità.

8. E' vietato eseguire qualsiasi lavorazione che non sia relativa alla puntellatura stessa, sul piano dei puntelli e dei cristi che reggono il solaio durante il getto e la maturazione.

9. E' vietato armare le travi e montare il solaio dal piano delle casseforme; si deve invece lavorare da un ponte su cavalletti dal basso.

10. La fase della costruzione della struttura in ca non deve essere contemporanea con altre lavorazioni nel fabbricato.

11. Sul solaio, prima del getto della soletta, in corrispondenza degli scarichi WC e dei camini, devono essere applicati falsi spessori onde evitare la demolizione successiva della soletta.

12. L'impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa, sia della copertura che del muro di contenimento, non permette contemporaneità con altre lavorazioni nel raggio di cinque metri.

13. E' indispensabile una macchina per spruzzare la malta per l'intonaco.

14. Le lavorazioni relative all'intonaco e alle tracce non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità ambientale o nello stesso piano del ponte.

15. Si ritiene necessario l'uso di una sega, con disco in vidia ad acqua, per il taglio del cotto di copertura e di rivestimento. Tali lavorazioni non devono essere effettuate mediante fresa portatile.

16. Le lavorazioni relative alla pulitura e trattamento del cotto non devono essere contemporanee con altre lavorazioni al piano.

17. Le lavorazioni relative all'incollaggio, arrotatura e trattamento del parquet, non devono essere contemporanee con altre lavorazioni al piano.

8. Regolamentazione per l'uso comune

1. All'allestimento del cantiere, nelle due fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta appaltatrice V.C. Costruzioni, ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti dal capitolo 4, Organizzazione del cantiere. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.

2. Il ponteggio deve essere fornito dalla Ditta V.C. Costruzioni. Deve essere montato da personale appositamente addestrato. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere reso disponibile per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere previo coordinamento. In ogni caso le operazioni di smontaggio non devono essere contemporanee con altre lavorazioni sul lato interessato.

3. Gli ancoraggi del ponteggio devono essere realizzati con cravatta e anellone su tassello ad espansione inserito nel pilastro, onde evitare la rimozione durante la realizzazione degli intonaci e le tinteggiature. I tasselli devono permanere ed essere evidenziati nel Fascicolo tecnico.

4. La gru a torre deve essere fornita dalla Ditta V.C. Costruzioni insieme al gruista. Deve essere disponibile per tutte le imprese e lavoratori autonomi previo coordinamento con scaletta di priorità d'uso. Deve essere usata dal solo gruista. Deve essere montata e smontata da personale appositamente addestrato o da ditta specializzata. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica.

5. Non è previsto l'uso comune della betoniera a benna nella fase delle rifiniture, impianti, allacciamenti. In questa fase la Ditta V.C. Costruzioni provvederà al piazzamento di una betoniera a bicchiere ribaltante e caricamento a pala manuale.

6. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.

7. In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare alla Ditta V.C. Costruzioni l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.

8. E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere verbalizzate.

STIMA DEI COSTI  DELLA SICUREZZA

(in Euro)

(all. 15 punto 4)

Per la stima dei costi della sicurezza si è fatto riferimento al prezziario della camera di commercio di Canicattì.

Ove non disponibili si è fatto riferimento ad analisi dei costi desunte da analisi di mercato.

- degli apprestamenti previsti nel PSC;

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

- rete plastificata alta n. 1,80 sorretta da montanti metallici

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 160 m.x0,625x mese | € 1.000,00 |

- prefabbricato adibito a spogliatoio per 10 persone, gabinetto e doccia

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 360x mese + 400 trasporto | € 4.000,00 |

- scala realizzata sulla scarpata

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 per. x 1 g. + materiale | € 300,00 |

- ponteggio metallico permanete (500 mq. circa)

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
|  | 10 x mq + 1 x mq. x mese | € 10.000,00 |

- ponti su cavalletti utilizzati per armatura , casseratura, getto e disarmo pilastri

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
|  | 50 x 4 mesi | € 200,00 |

- parapetto realizzato con tubo e giunto per protezione della tromba delle  scale

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 500,00 |

- doppio sbarramento per l’accesso alla zona Nord Est del fabbricato

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- ponti su cavalletti per tamponamenti, tramezzi, intonaci e finiture

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
|  | 50 x 5 mesi | € 250,00 |

| TOTALE APPRESTAMENTI | € 16.350,00 |
| --- | --- |

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

- sospensione della costruzione in CA per rinterro muro di contenimento

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 5 pers x 1g (20%) | € 160,00 |

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

- impianto di terra

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 pers x 2 gg. + materiali | € 1.800,00 |

- estintore

| a corpo | A misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 50,00 |

| TOTALE IMPIANTI | € 1.850,00 |
| --- | --- |

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

- Telefono d’emergenza

| a corpo | A misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 200,00 |

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

- Lavorazioni di scavo incompatibile con altre lavorazioni

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 400,00 |

- Lavorazioni di costruzione della struttura in CA incompatibile con altre lavorazioni

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 600,00 |

- Salita e discesa dei lavoratori dal ponte sui cavalletti per avvicinarsi al carico ad oscillazione smorzata

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- Approvvigionamento esterno dei cunei in legno

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 150,00 |

- Ricerca linee elettriche interrate

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 500,00 |

- Ricerca residui bellici

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 4.500,00 |

- Accecamento del pozzo

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 pers x ½ g + materiali | € 280,00 |

- Smontaggio del ponteggio incompatibile con altre lavorazioni sulla stessa facciata o in prossimità

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 150,00 |

- Impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa incompatibile con altre lavorazioni nel raggio di cinque metri

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- Lavorazioni relative all’intonaco e alle tracce incompatibili con altre lavorazioni nella stessa unità ambientale

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- Lavorazioni relative all’intonaco e alle tracce incompatibili con altre lavorazioni nello stesso piano del ponte

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- Pulizia della strada comunale con traffico veicolare interdetto

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 pers x ora x 15 | € 450,00 |

- Allestimento del cantiere in due fasi distinte

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 500,00 |

| TOTALE PROCEDURE | € 7.930,00 |
| --- | --- |

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- Lavorazioni relative alla pulitura e trattamento del cotto incompatibili con altre lavorazioni al piano

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 250,00 |

- Lavorazioni relative all’incollaggio, arrotatura e trattamento del parquet incompatibili con altre lavorazioni al piano

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 350,00 |

| TOTALE EVENTUALI INTERVENTI DI SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFALSAMENTO TEMPORALE O SPAZIALE | € 600,00 |
| --- | --- |

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Le attrezzature comprendono centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali; attrezzature e rifiuti di cantiere.

- Utilizzo e permanenza della gru a torre oltre la necessità della ditta appaltatrice

| a corpo | a misura | costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 2.000,00 |

- Utilizzo e permanenza della betoniera oltre la necessità della ditta appaltatrice

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
| x |  | € 100,00 |

- Riunioni di coordinamento

| a corpo | a misura | Costo |
| --- | --- | --- |
|  | 2 pers x 1 ora x 20 riunioni | € 800,00 |

| TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO | € 2.900,00 |
| --- | --- |

TOTALE GENERALE

| TOTALE APPRESTAMENTI | € 16.350,00 |
| --- | --- |
| TOTALE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI | € 160,00 |
| TOTALE IMPIANTI | € 1.850,00 |
| TOTALE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA | € 200,00 |
| TOTALE PROCEDURE | € 7.930,00 |
| TOTALE EVENTUALI INTERVENTI DI SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFALSAMENTO TEMPORALE O SPAZIALE | € 600,00 |
| TOTALE MISURE DI COORDINAMENTO | € 2.900,00 |

| TOTALE GENERALE | € 35.790,00 |
| --- | --- |

I costi ella sicurezza non sono assoggettabili a ribasso nelle offerte delle imprese e saranno liquidati dal Direttore dei Lavori in base allo stato di avanzamento dei lavori previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione.

Palagio Fiorentino 10 marzo 2009

Il Coordinatore per la progettazione

Dott. Ing. Vero Coordinatore

ALLEGATO A